## Slide 1
Einführung in die Fotografie
Brennweite und Schärfentiefe

## Slide 2
Brennweite
Entfernung zwischen Hauptebene des Objektivs zur Bildebene der Kamera (in Millimeter)
Wirkt sich auf den abgebildeten Bildausschnitt und die Vergrößerung des Motivs aus
Kurze Brennweite = Weites Blickfeld (Weitwinkel)
Lange Brennweite = Enges Blickfeld (Tele)

## Slide 3
Brennweite
Entfernung zwischen Hauptebene des Objektivs zur Bildebene der Kamera (in Millimeter)
Wirkt sich auf den abgebildeten Bildausschnitt und die Vergrößerung des Motivs aus
Kurze Brennweite = Weites Blickfeld (Weitwinkel)
Lange Brennweite = Enges Blickfeld (Tele)

## Slide 4
Brennweite
10 mm
18 mm
24 mm
35 mm
50 mm
85 mm
135 mm
200 mm

## Slide 5
Weitwinkel
Kurze Brennweite (16 – 35 mm)
Großes Blickfeld
Starke perspektivische Verzerrung
Große Schärfentiefe
Geeignet für:
  Landschaften
  Innenräume
  Dramatische Kompositionen
  Video
Weitwinkel-Foto

## Slide 6
Standardbrennweite
Etwa 35 – 70 mm
Entspricht menschlichem Blickfeld
Objektive oft recht günstig
Geeignet für:
  Fotojournalismus
  Portraits mit Kontext
  Produktfotografie
  Alltagsfotografie
50mm-Foto

## Slide 7
Tele-Brennweite
Lange Brennweite (70 – 600 mm)
Enges Blickfeld
Geringe Schärfentiefe
Geringe perspektivische Verzerrung
Motiv wird isoliert
Geeignet für:
  Portraits
  Tierfotografie
  Sportfotografie
  Abstrakte Kompositionen
Tele-Foto

## Slide 8
Schärfentiefe
Durch fokussieren des Objektivs wird die Fokusebene verschoben
Theoretisch wird nur die Fokusebene scharf abgebildet
Aber: Bereich um die Fokusebene ist “scharf genug”
Größe dieses Bereichs = Schärfentiefe
Hängt ab von Brennweite, Entfernung zum Motiv und Blendenöffnung

## Slide 9
Schärfentiefe
Hängt ab von:
F/1.8
F/1.8
Portrait mit 200 mm
Portrait mit 50 mm,
Gecroppt auf selben
Ausschnitt
Bild von Meterstab
18 mm
Bild von Meterstab
35 mm
Brennweite
Abstand
Blende

## Slide 10
Bokeh
Verschwommener Hintergrund durch gerine Schärfentiefe
Lenkt Blick auf das Motiv und wird als ästhetisch empfunden
Verwendung in Portrait- und Produktfotografie
Bild mit Bokeh
Bild mit Bokeh

## Slide 11
Sensorgröße
Die Größe des Sensors beeinflusst den abgebildeten Bildausschnitt
Kleinerer Sensor bei selbem Objektiv → kleinerer Ausschnitt

## Slide 12
Sensorgröße beeinflusst...
Bildausschnitt:
  Kleinerer Sensor deckt kleineren Ausschnitt des Lichtkegels ab
  → Motiv wird größer abgebildet
Schärfentiefe:
  Um selben Bildausschnitt abzubilden, muss man entweder eine kürzere Brennweite oder weiter vom Motiv weg stehen
  → beides vergrößert die Schärfentiefe
Lichtempfindlichkeit:
  Ein kleinerer Sensor hat kleinere Pixel, die deshalb weniger Licht aufnehmen
  → stärkeres Rauschen bei hohen ISO-Werten

## Slide 13
Sensorgröße
Früher: Format des Films war standardisiert
Film-Maße als Vorlage für digitale Sensoren (z.B. Vollformat)
Mittlerweile digitale Sensoren mit allen möglichen Größen
Super-8-Film: 7.1 mm
Smartphones: 4.5 mm – 9.5 mm
Kompaktkameras: 7.7 mm – 15.9 mm
Micro Four Thirds: 21.6 mm
APS-C: 28 mm
Vollformat/Kleinbild: 43.3 mm
Mittelformat: 54.1 mm – 100 mm
Großformat: alles darüber

## Slide 14
Zuschnittsfaktor
Aufgrund der vielen Sensorgrößen: Kleinbild (Vollformat) als Referenz
Umrechnen in das Kleinbild-Äquivalent
Zuschnittfaktor: Verhältnis der Diagonalen vom Kleinbild zur Diagonalen des gewählten Sensors
Brennweite und Blendenzahl müssen mit den Zuschnittfaktor multipliziert werden, um Kleinbild-Äquivalent zu berechnen
Beispiel: Bild aus APS-C-Sensor (Zuschnittfaktor 1.5) bei 50 mm mit f/2.0 entspricht einem Kleinbild-Äquivalent von 75 mm mit f/3.5