## Slide 1
Einführung in die Fotografie
Funktionsweise einer Kamera

## Slide 2
Funktionsweise
In einem Gehäuse befindet sich ein Film oder Sensor
Öffnung im Gehäuse wird geöffnet, sodass Licht auf den Sensor fällt
Licht wird durch eine Linsenkonstruktion fokussiert
Bei Film: Entwickeln um das Material lichtbeständig zu machen
Bei Sensor: Auslesen von Spannungswerten und speichern des Bildes

## Slide 3
Aufbau einer Spiegelreflexkamera
Kamera besteht aus Objektiv, Gehäuse und Film/Sensor
Objektiv:
  Legt Fokusebene und Brennweite fest
Gehäuse:
  Elektronik zum Auslösen
  Spiegel lenkt Licht über Prisma zum Sucher
  Spiegel und Verschluss können sich öffnen, um Sensor zu belichten
Sensor: Entweder analoger Film oder elektronischer Sensor

## Slide 4
Verschluss
Öffnet sich beim Auslösen, sodass Licht auf den Sensor fällt
Anfangs: Objektivdeckel wurde händisch geöffnet/geschlossen
Zentralverschluss: Lamellen im Objektiv öffnen sich radial
Schlitzverschluss: Lamellen mit Schlitz laufen am Sensor vorbei
Elektronisches Auslesen des Sensors:
  Kein eigentlicher Verschluss → nur Sensordaten werden ausgelesen
  Völlig geräuschlos
Spiegel
Verschluss
Sensor

## Slide 5
Sensor/Film
Film: Celluloidfilm mit lichtempfindlicher Beschichtung
  Ändert Farbe, wenn Licht darauf trifft
  Bild kann durch chemische Prozesse (Entwickeln und Fixieren) persistiert werden
CCD-Sensor
  Raster aus Photosensoren
  Bei Aufnahme wird an Sensoren anliegende Spannung gemessen und digitalisiert
  Abwechselnd rote, grüne und blaue Sensoren → Farbbild
Größe des Sensors/Films hat Einfluss auf das Bild
  Kleinerer Sensor → kleinerer Bildausschnitt
  Größerer Sensor → höhere Lichtempfindlichkeit

## Slide 6
Sensorauflösungen
Auflösung = Anzahl der Photosensoren (Pixel) auf dem Sensor
Erste Digitalkamera (1975): 0.01 Megapixel
Kodak DCS (1991): 1.3 Megapixel
Nikon D1 (1999): 2.6 Megapixel
iPhone (2007): 2 Megapixel
Durchschnittliches Smartphone (2020): 12 – 20 Megapixel
Einsteiger-Kamera (2020): 18 – 24 Megapixel
Professionelle Kamera (2020): 40 – 50 Megapixel

## Slide 7
Sucher
Zeigt aktuell erfassten Bildausschnitt
Hilft bei Komposition des Bildes
Spiegelreflexkameras: Blick über Prisma und Spiegel durchs Objektiv
Messucherkameras: Blick durch Sucher mit Fokussierungshilfen
Elektronischer Sucher: Bildschirm im Sucher zeigt live das vom Sensor erfasste Bild
  Vorteil: Anzeige von Menü/Histogramm/Fokussierungshilfe möglich

## Slide 8
Objektiv
Linsensystem mit bestimmter Brennweite, das einfallendes Licht auf Sensor leitet und auf Sensorebene fokussiert
Blende: Radiale Lamellen im Objektiv mit variabler Öffnung
  Beeinflusst Helligkeit und Schärfentiefe des Bildes
Festbrennweite:
  Objektiv ist limitiert auf eine Brennweite
  Simplere Konstruktion → Größere Blendenöffnungen möglich
Zoomobjektiv:
  Brennweite ist einstellbar
  Kompliziertere Konstruktion mit mehr Linsen mindert oft Bildqualität

## Slide 9
Funktionsweise einer Kamera
Licht fällt durch Objektiv mit Linsensystem
Durch Verschieben von Linsen kann Fokusebene eingestellt werden

## Slide 10
Funktionsweise einer Kamera
Licht fällt durch Objektiv mit Linsensystem
Durch Verschieben von Linsen kann Fokusebene eingestellt werden
Spiegel im Gehäuse lenkt Licht weg vom Sensor/Film durch ein Prisma zum Sucher

## Slide 11
Funktionsweise einer Kamera
Licht fällt durch Objektiv mit Linsensystem
Durch Verschieben von Linsen kann Fokusebene eingestellt werden
Spiegel im Gehäuse lenkt Licht weg vom Sensor/Film durch ein Prisma zum Sucher
Beim Auslösen klappt der Spiegel zur Seite und der Verschluss öffnet sich
→ Licht fällt auf den Sensor